## Slide 1
OVERVIEW
01
อัปเดตความคืบหน้าโครงการ
Fall Detection System ด้วย WiFi CSI + AI
วันนี้จะเล่าว่า ทำถึงไหนแล้ว
และจะทำอะไรต่อ ในเฟสถัดไป (Phase 2)
บ้าน
FALL ALERT
0:00 - 0:35

## Slide 2
RECAP
02
ทบทวนโจทย์เดิม
ทุกวิธีที่มีอยู่ต้องแลกบางอย่าง: privacy, การสวมใส่, หรือการกดขอความช่วยเหลือเอง
กล้อง
เห็นภาพ แต่เสีย privacy
✕
นาฬิกา
ดีถ้าใส่ แต่ผู้สูงอายุลืมได้
✕
ปุ่ม SOS
ต้องกดเอง ถ้าหมดสติกดไม่ได้
✕
โจทย์ของเรา: ตรวจจับอัตโนมัติ โดยไม่ใช้กล้อง และไม่ต้องใส่อุปกรณ์
0:35 - 1:15

## Slide 3
CURRENT SYSTEM
03
ระบบที่ทำงานอยู่ตอนนี้
ตั้งแต่ ESP32 เก็บสัญญาณ ไปจนถึงแจ้งเตือนและโทรฉุกเฉินจริง — ทำงานครบ end-to-end แล้ว
ESP32
รับ WiFi CSI
AI
fall / no_fall
APP
แจ้งผู้ดูแล
ACK
กดรับทราบ
CALL
โทรฉุกเฉิน
ถ้ากดรับทราบ → จบ flow
ถ้าไม่ตอบรับ 60 วินาที → SMS / Voice Call
1:15 - 2:05

## Slide 4
RESULTS SO FAR
04
ผลลัพธ์ที่ทำได้แล้ว
มี hardware ทำงานจริง, มี model จริง, และ deploy เป็นระบบใช้งานได้จริง
1. Signal จริง
ESP32 รับ CSI 100 packets/sec 52 subcarriers เก็บข้อมูลแล้ว 420 ไฟล์ / 1,260 windows
2. Model จริง
LSTM v3: Accuracy 97.9% Fall Recall 98.5% Window=200, Stride=50, Seq=10
3. System จริง
Backend + Supabase + Push Acknowledge flow Twilio escalation
ประโยคสำคัญ: Accuracy สูงใน dataset ไม่พอ ต้องพิสูจน์กับ real-time และ unseen test
2:05 - 3:00

## Slide 5
DEMO
05
Demo ระบบที่ทำงานอยู่จริง
โชว์เป็น 3 จังหวะ: สัญญาณนิ่ง → สัญญาณแกว่ง → แจ้งเตือนจริง
1
ยืนนิ่ง กราฟนิ่ง
2
เดิน กราฟแกว่ง
3
ล้ม กราฟกระชาก
จุดจบ demo: แอปขึ้น Fall Alert → ผู้ดูแลกดรับทราบ
3:00 - 4:15

## Slide 6
NEXT STEPS
06
แผนต่อไป (Phase 2)
งานที่ยังค้างและจะดำเนินการต่อ เรียงตาม priority
ROC
Threshold tuning
Redis
Escalation persist
BLE
WiFi provisioning
Cloud
Production deploy
งานต่อไปคือทำให้ threshold แม่นขึ้น ระบบทนต่อ restart และติดตั้งได้จริงในบ้านลูกค้าโดยไม่ต้อง hardcode WiFi
Mentor feedback รอบถัดไป (ยังไม่เริ่ม): unseen test, one-class model, realistic dataset, video demo
4:15 - 5:00