## Slide 1
ภาพรวม
01/25
Middle ระบบตรวจจับการล้มด้วย WiFi CSI
ตั้งแต่ปัญหา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึง prototype ที่ทำแล้ว
เวลา 30 นาที รวมถามตอบ พรี 24 นาที + Q&A 6 นาที
FALL ALERT
Middle / TDG Project
0:00 - 0:40

## Slide 2
ลำดับการนำเสนอ
02/25
วันนี้จะตอบ 4 คำถามหลัก
ปัญหาคืออะไร ทำไมวิธีเดิมยังไม่พอ ทำไมเลือก WiFi CSI และตอนนี้ทำถึงไหนแล้ว
1
Pain point
ทำไม fall detection สำคัญ
1:10-3:30
2
Lit review
ข้อจำกัดของ camera / wearable / SOS และงาน WiFi CSI
3:30-12:20
3
Solution
สถาปัตยกรรมระบบ Middle
12:20-18:00
4
Progress
ทำอะไรเสร็จแล้ว, ยังเสี่ยงตรงไหน
18:00-24:00
5
Q&A
ถามตอบและ references สำรอง
24:00-30:00
แกนกลางของคำตอบ: งานวิจัยบอกว่า WiFi CSI มี promise แต่ challenge คือ real-world generalization
0:40 - 1:10

## Slide 3
ปัญหา
03/25
ปัญหาหลักคือการรู้ช้าเมื่อผู้สูงอายุล้ม
การล้มมีผลต่อชีวิต การรักษา และความกังวลของผู้ดูแล
684k
เสียชีวิตจากการล้มต่อปีทั่วโลก
37.3M
ล้มรุนแรงพอให้ต้องพบแพทย์ต่อปี
1 in 4
ผู้สูงอายุ 65+ ในสหรัฐฯ ล้มทุกปี
3M
ED visits ต่อปีจาก falls ในผู้สูงอายุ
Pain point ของ caregiver
ถ้าไม่มีคนเห็น เหตุการณ์หนึ่งอาจกลายเป็น long lie และ delayed treatment
ระบบที่ต้องให้ผู้สูงอายุกดเองมี failure mode สำคัญ: หมดสติ เจ็บ หรือเอื้อมไม่ถึง
ครอบครัวต้องการ alert ที่เร็ว แต่ต้องลด false alarm จนไม่รบกวนชีวิตประจำวัน
ที่มา: WHO Falls fact sheet, 2021; CDC Facts About Falls, 2026
1:10 - 2:20

## Slide 4
โจทย์ออกแบบ
04/25
ระบบที่เหมาะกับบ้านต้องไม่เพิ่มภาระให้ผู้สูงอายุ
จึงต้อง passive, privacy-first, real-time และมีแผนสำรองเมื่อไม่มีคนตอบรับ
Passive
ผู้สูงอายุไม่ต้องกดปุ่ม ไม่ต้องจำใส่อุปกรณ์
Privacy-first
ไม่เก็บภาพหรือเสียงละเอียดในพื้นที่ส่วนตัว
Real-time
แจ้งเตือนภายในหลักวินาที ไม่ใช่หลังตรวจย้อนหลัง
Escalation
ถ้า caregiver ไม่ตอบรับ ต้องมี fallback ไปยังเบอร์ฉุกเฉิน
Low-cost
ใช้ hardware ราคาถูก ติดตั้งง่ายกว่าระบบ sensor หนาแน่น
โจทย์วิจัยของเรา: มีวิธี sensing ที่ passive และ privacy-first แต่ยังส่ง alert ได้จริงหรือไม่
2:20 - 3:30

## Slide 5
วิธีเดิม
05/25
วิธีที่มีอยู่ช่วยได้ แต่ยังมีข้อแลกเปลี่ยน
แต่ละกลุ่มแก้ปัญหาบางส่วน และสร้างข้อจำกัดใหม่เมื่อนำไปใช้จริง
กลุ่ม
ตัวอย่าง
จุดแข็ง
ข้อจำกัดที่เจอบ่อย
Wearable
watch, pendant, IMU
แม่นใน controlled movement
ต้องใส่และชาร์จ, placement sensitivity
Vision
RGB, depth camera
เห็น posture ชัด
privacy, occlusion, แสงและมุมกล้อง
Ambient
floor, acoustic, PIR
ไม่ต้องสวมใส่
ติดตั้งเฉพาะจุด, noise, blind zone
Radio/WiFi
RSSI, CSI, radar
passive, privacy-friendly
domain shift, multi-person, calibration
ประเด็นจาก review: accuracy ใน lab ไม่พอ ต้องมี real-world testing และ unobtrusive UX
ที่มา: Chaudhuri et al., 2014; Petersen et al., 2020; fall-detection scoping reviews
3:30 - 4:50

## Slide 6
ช่องว่าง
06/25
ช่องว่างของวิธีเดิมอยู่ที่การใช้งานจริง
ระบบที่ดีบนกระดาษอาจพังเพราะ privacy, การลืมใส่, หรือการต้องกดเอง
Camera
ตรวจจับ posture ได้ดี แต่พื้นที่ส่วนตัว เช่น ห้องนอน/ห้องน้ำ ทำให้ accept ยาก
Wearable
เหมาะกับ outdoor และ GPS แต่ fall detection fail ได้ถ้าไม่ได้ใส่หรือแบตหมด
SOS button
ง่ายและต้นทุนต่ำ แต่ต้องมีสติและมีแรงกดปุ่ม
Dense ambient sensors
ไม่ต้องสวมใส่ แต่ติดตั้งเยอะและครอบคลุมพื้นที่ยาก
Design target: ไม่บันทึกภาพ, ไม่ต้องสวมใส่, ไม่ต้องให้ผู้สูงอายุเป็นคนเริ่ม action
ที่มา: Chaudhuri et al., 2014; wearable umbrella review, 2020
4:50 - 6:10

## Slide 7
แนวคิดหลัก
07/25
เราจึงเลือก WiFi CSI เป็นตัวตรวจจับที่ไม่ใช้กล้อง
CSI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ channel หลาย subcarrier เมื่อตัวคนรบกวน multipath
Camera sees appearance Wearable sees body motion WiFi CSI sees channel disturbance
Passive: คนไม่ต้องถือหรือใส่อุปกรณ์
Privacy: ไม่มีภาพหน้า/ร่างกาย
Low-cost: ESP32 และ WiFi hardware
Works in low light: ไม่พึ่งแสง
Tx
Rx
คน เคลื่อนไหว
ที่มา: Wi-ESP, 2020; Espressif ESP-CSI docs; ESP32-CSI-Tool
6:10 - 7:20

## Slide 8
สัญญาณและข้อมูล
08/25
สัญญาณ WiFi ถูกแปลงเป็นคุณลักษณะก่อนเข้าโมเดล
pipeline ของโปรเจคนี้ใช้ 52 subcarriers และสถิติต่อ subcarrier
ESP32
CSI packets 100 pkt/s
Window
200 packets sliding buffer
Feature
8 stats × 52 = 416
Model
fall / no_fall confidence
Alert
push + ack or call
Feature set: mean, min, max, std, MAD, IQR, skewness, kurtosis ต่อ subcarrier
ที่มา: Local source: fall_detection_backend/ml_service/app/preprocess.py
7:20 - 8:30

## Slide 9
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
09/25
งานวิจัยยืนยันว่า WiFi CSI ตรวจจับการล้มได้
แต่หลายงานยังผูกกับ environment และ hardware setup ที่ควบคุมไว้
WiFall
ใช้ CSI เป็น indicator ของ activity ชี้ว่าตรวจจับ fall แบบไม่ใส่อุปกรณ์เป็นไปได้
Anti-Fall
ใช้ CSI phase/amplitude เน้น real-time และแยก fall-like activities
RT-Fall
commodity WiFi, contactless รายงาน sensitivity/specificity สูงกว่า WiFall ในหลาย scenario
บทเรียน: CSI มี signal สำหรับ fall จริง แต่ต้องระวัง overfit กับห้อง, มุมวาง, คนทดสอบ และกิจกรรมคล้ายล้ม
ที่มา: WiFall; Anti-Fall, 2015; RT-Fall, IEEE TMC 2017
8:30 - 10:00

## Slide 10
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
10/25
งานฝั่ง ESP32 ทำให้แนวคิดนี้ต้นทุนต่ำขึ้น
นี่ตรงกับโจทย์ของเรา: low-cost prototype ที่เอาไปติดตั้งได้จริงมากขึ้น
Device-free HAR + LSTM
งาน CSI-HAR ใช้ SVM/LSTM เพื่อจำแนก activity เช่น walk, sit, stand และ fall แสดงว่า temporal model มีประโยชน์
ESP32 CSI Tool
ESP32 เก็บ CSI จาก WiFi-enabled microcontroller ได้ เหมาะกับ prototype ราคาต่ำ
Wi-ESP / ESP-CSI
literature และ ecosystem เริ่มรองรับ ESP32 สำหรับ device-free WiFi sensing มากขึ้น
จุดที่เราใช้ตาม literature: CSI windowing, feature extraction, binary fall decision
จุดที่ต้องพิสูจน์เอง: reliability ในห้องจริงและ unseen scenario
ที่มา: Damodaran et al., 2020; ESP32-CSI-Tool; Wi-ESP, 2020; Espressif ESP-CSI
10:00 - 11:20

## Slide 11
สิ่งที่งานนี้เติม
11/25
สิ่งที่เราเติมคือระบบแจ้งเตือนครบวงจร
ไม่ใช่แค่ classifier แต่เป็น safety workflow ที่ตรวจจับแล้วต้องมีคนตอบรับ
Lab accuracy
หลาย paper รายงาน accuracy สูง แต่ยังต้องทดสอบ cross-room / cross-person
Alert workflow
งาน ML จำนวนมากจบที่ prediction แต่ระบบจริงต้องมี acknowledge และ escalation
Low-cost deployment
ESP32 ทำให้ต้นทุนต่ำ แต่ signal quality และ calibration ยังเป็นความเสี่ยง
Contribution ของเรา: prototype end-to-end จาก ESP32 CSI → ML inference → app notification → caregiver ack → Twilio escalation
11:20 - 12:20

## Slide 12
แนวทางของเรา
12/25
แนวทางของเราคือตรวจจับแล้วส่งถึงผู้ดูแลทันที
ตรวจจับด้วย WiFi CSI และส่งต่อไปยังแอปของผู้ดูแล
SENSE
ESP32 รับ CSI
INFER
ML service ทำนาย
STORE
Supabase log
NOTIFY
Expo push
ESCALATE
Twilio call
Ack ทันเวลา → จบ flow
ไม่ Ack → โทรฉุกเฉิน
12:20 - 13:20

## Slide 13
สถาปัตยกรรม
13/25
ระบบปัจจุบันเชื่อมครบตั้งแต่ ESP32 ถึงแอป
แบ่งเป็น hardware, ML service, Express API, database, และ Expo mobile app
Hardware
ESP32 AP/STA CSI via USB serial
ML service
FastAPI RF active inference
Express API
predict/events/push/alert API key auth
Supabase
fall_events push_tokens
Mobile
Expo app poll + ack + push
Key endpoints
POST /api/v1/predict GET /api/v1/events/falls POST /api/v1/alert/ack/:event_id POST /api/v1/push/register POST /api/v1/demo/fire
ที่มา: Local source: express_api/src/index.js, routes/*.js, lib/api.ts
13:20 - 14:40

## Slide 14
ข้อมูล
14/25
เราเก็บ CSI ผ่าน USB serial เพื่อให้ข้อมูลนิ่งขึ้น
โหมดปัจจุบันเน้น USB serial เพื่อให้เก็บ CSI เสถียรกว่า UDP/Hotspot
Collection
ESP32 receiver ส่ง CSI ผ่าน USB serial baud 921600 collector: csi_collector_serial.py
Preprocess
parse I/Q หรือ amplitude 52 subcarriers window 200 packets
Feature/Train
416 features ต่อ window train notebooks + model files RF/LSTM artifacts
Decision ที่เปลี่ยนไป: จาก sequence-heavy LSTM มาใช้ RF window ล่าสุด เพื่อให้ real-time ง่ายขึ้นและลด buffer issue
ที่มา: Local source: preprocess.py, predict.py, data_collection/csi_collector_serial.py
14:40 - 15:50

## Slide 15
โมเดล
15/25
ผลทดสอบกับชุดข้อมูลเดิมดี แต่ยังต้องพิสูจน์ในสถานการณ์จริง
นี่คือบทเรียนสำคัญจาก lit review และจากงานเราเอง
v1
LSTM binary 87.3%
v2
LSTM 4-class 92.9%
v3
LSTM binary 99.7% split
active
RF v1 threshold 0.55
ข้อสรุป: offline accuracy สูงเป็นหลักฐานว่า signal มี pattern แต่ยังไม่ใช่ evidence ว่าใช้ได้ทุกบ้าน
ที่มา: Local model reports: training_report.json, report_v2.json, report_v3.json; active source: predict.py
15:50 - 17:00

## Slide 16
โมเดลที่ใช้งาน
16/25
โมเดลที่ใช้งานตอนนี้คือ Random Forest จากหน้าต่างข้อมูลล่าสุด
ML service รับ sequence list แต่ใช้ window ล่าสุดเพื่อ classify
Input
features: List[List[float]] ใช้ features[-1] shape 1 × 416
Model
rf_v1.pkl + scaler_rf_v1.pkl predict_proba fall_prob = proba[0]
Decision
fall_prob >= 0.55 return fall/no_fall confidence score
ข้อดี: latency ต่ำ, implementation ง่าย, เหมาะกับ demo และ real-time loop
ข้อควรระวัง: threshold ยังต้อง tune ด้วย ROC/PR curve และ unseen test
ที่มา: Local source: fall_detection_backend/ml_service/app/predict.py
17:00 - 18:00

## Slide 17
ระบบแจ้งเตือน
17/25
หลังตรวจพบการล้ม ระบบรอผู้ดูแลกดรับทราบ
ถ้าไม่มีการตอบรับในเวลาที่กำหนด ระบบจะยกระดับไปยังการโทรฉุกเฉิน
DETECTED
save DB send push
AWAITING_ACK
timer 60s cooldown
ACKED
cancel timer mark ack
ESCALATED
Twilio voice mark escalated
กดรับทราบ
timeout
ข้อดีของ binary + acknowledge: ลด false escalation และให้ caregiver เป็นคนตัดสินบริบทจริง
ที่มา: Local source: routes/predict.js, routes/alert.js, services/escalationService.js
18:00 - 19:10

## Slide 18
แอปผู้ดูแล
18/25
แอป Middle พร้อมเป็นหน้าจอหลักของผู้ดูแล
มี alert list, notification, acknowledge และ screen flow สำหรับบ้าน/อุปกรณ์
Live alerts
poll /events/falls ทุก 4 วินาที merge เข้า AlertsContext แสดง active/completed/no_response
Acknowledge
caregiver กด confirm POST /alert/ack/:event_id ยกเลิก escalation timer
Push
ลงทะเบียน Expo token รับ notification tap route กลับ /home
UI screens พร้อมสำหรับบ้าน, members, devices, contacts, notifications
ข้อค้าง: API URL/API key และ Supabase config ยังเป็น development defaults
ที่มา: Local source: app/home.tsx, app/_layout.tsx, hooks/useLiveAlerts.ts, lib/api.ts
19:10 - 20:10

## Slide 19
ระบบหลังบ้าน
19/25
ระบบหลังบ้านประสานโมเดล ฐานข้อมูล push และการโทร
Express API เป็นตัวควบคุมลำดับการแจ้งเตือนฉุกเฉิน
done
Predict route
validate input, call ML, create event only on fall
done
Events route
list events และ fall-only events
done
Push route
register token, send test fall notification
done
Alert route
ack event, test Twilio SMS/call
done
Demo route
fire event โดยข้าม ML เพื่อโชว์ end-to-end
Production risk: timers และ cooldown ยังอยู่ใน memory ถ้า server restart pending escalation จะหาย
ที่มา: Local source: express_api/src/routes/*.js, services/*.js
20:10 - 21:10

## Slide 20
อุปกรณ์
20/25
อุปกรณ์พร้อมโชว์สัญญาณ CSI ดิบและเก็บข้อมูลเพิ่ม
serial mode เหมาะกับการเก็บ dataset และ demo raw signal
ESP32 AP/STA
receiver สร้าง CSI network sender ส่ง packet ต่อเนื่อง ตั้ง channel ให้คุม environment
USB Serial
อ่าน CSI ที่ 921600 baud ลดปัญหา firewall/hotspot Mac ยังต่อ WiFi ปกติได้
Live demo
โชว์ packet flow + raw signal response แยกชัดว่า raw signal ไม่ใช่ proof ของ model
สิ่งที่ทำแล้ว: collector, ESP checker, preprocess pipeline, model artifacts และคู่มือ live demo
ที่มา: Local source: CLAUDE.md, csi_collector_serial.py, esp_checker.py, live_demo_manual.md
21:10 - 22:10

## Slide 21
ความคืบหน้า
21/25
ตอนนี้เรามีต้นแบบครบวงจรแล้ว
มองเป็น deliverable แทนแค่รายการไฟล์
ML
preprocess + RF active inference + LSTM/RF artifacts
Backend
predict, events, ack, push, demo, Twilio integration
Database
Supabase schema: fall_events, push_tokens
Mobile
alert list, acknowledge, notification registration
Hardware
ESP32 CSI collection through USB serial
Demo
manual + shortcut endpoint for end-to-end presentation
สถานะจริง: prototype end-to-end พร้อมเล่าเป็นระบบ แต่ evaluation real-world ยังเป็นงานหลักที่ต้องทำต่อ
22:10 - 23:00

## Slide 22
ข้อจำกัด
22/25
ข้อจำกัดสำคัญคือความแม่นยำเมื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
ต้องแยกผล offline, demo และ real-world validation ออกจากกันให้ชัด
Domain shift
โมเดลอาจยึดติดกับห้อง มุมวาง และคนที่ใช้ train
False alarms
กิจกรรมคล้ายล้ม เช่น นั่งลงเร็วหรือก้ม อาจ trigger
Durability
ack timer ยังเป็น in-memory ต้องใช้ Redis/BullMQ สำหรับ production
Configuration
API key, API base URL, Supabase config ยังเป็น dev defaults
คำตอบเชิงวิศวกรรม: แยก demo, offline metric, และ real-world validation ออกจากกันให้ชัด
23:00 - 23:40

## Slide 23
แผนต่อไป
23/25
งานต่อไปคือพิสูจน์ความน่าเชื่อถือก่อนใช้งานจริง
เอา gap จาก literature มาแปลงเป็น evaluation plan
1
Unseen test
แยกคน ห้อง มุมวาง และท่าคล้ายล้มออกจาก train
2
Threshold tuning
ROC/PR curve เพื่อเลือก threshold จาก false alarm target
3
Real-time trial
วัด latency, missed fall, false alarm ใน session จริง
4
Production hardening
persistent queue/timer, env config, deployment
Success criteria: Fall recall สูง, false alarm ต่ำ, และ caregiver workflow ทำงานครบในสถานการณ์จริง
23:40 - 24:00

## Slide 24
ถามตอบ
24/25
พร้อมตอบคำถาม
ประเด็นที่เตรียมตอบ
ทำไมเลือก WiFi CSI แทนกล้องหรือ wearable
ตัวเลข accuracy กับ real-world reliability ต่างกันอย่างไร
ตอนนี้ active model เป็นอะไร และทำไมเปลี่ยนจาก LSTM
ถ้า false alarm หรือ server restart ระบบจะทำอย่างไรต่อ
24:00 - 30:00
Q&A + backup references
24:00 - 30:00

## Slide 25
อ้างอิง
25/25
แหล่งอ้างอิงหลัก
สไลด์นี้เป็น backup สำหรับคำถามเรื่องที่มาและ literature
WHO. Falls fact sheet. 2021. https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/falls
CDC. Facts About Falls. 2026. https://www.cdc.gov/falls/data-research/facts-stats/
Chaudhuri, S., Thompson, H., & Demiris, G. Fall Detection Devices and their Use with Older Adults. 2014.
Petersen et al. Are wearable devices effective for preventing and detecting falls: umbrella review. 2020.
Wang et al. RT-Fall: A Real-Time and Contactless Fall Detection System with Commodity WiFi Devices. IEEE TMC, 2017.
Zhang et al. Anti-Fall: Non-intrusive and Real-time Fall Detector Leveraging CSI. 2015.
Damodaran et al. Device free human activity and fall recognition using WiFi CSI. 2020.
Hernandez. ESP32-CSI-Tool. https://github.com/StevenMHernandez/ESP32-CSI-Tool
Espressif. esp-csi. https://github.com/espressif/esp-csi
Local repo sources: ml_service/app/predict.py, preprocess.py, express_api/src/routes, hooks/useLiveAlerts.ts
Backup