## Slide 1
ระบบตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ
ด้วย IoT และ WiFi RF Sensing
Fall Detection IoT System using WiFi CSI
จัดทำโดย
[ ใส่ชื่อ-นามสกุลและรหัสนักศึกษา ]
เสนอ: อ.ทศพร เวชศิริ
รายวิชา: CS423 Internet of Things and Applications
1 / 15 · CS423

## Slide 2
ที่มาและความสำคัญ
2 / 15 · CS423
สถานการณ์
• ผู้สูงอายุ 1 ใน 3 ที่อายุเกิน 60 ปี ประสบเหตุล้มทุกปี
• การช่วยเหลือล่าช้าเกิน 3 ชั่วโมง อาจถึงแก่ชีวิต
ข้อจำกัดของระบบที่มีอยู่
ระบบ | ข้อจำกัด
กล้องวงจรปิด | ละเมิดความเป็นส่วนตัว
อุปกรณ์สวมใส่ | ลืมสวม / ต้องชาร์จ
เซนเซอร์แรงดันบนพื้น | ติดตั้งยาก / ครอบคลุมจำกัด
▶ แนวทางของเรา: IoT แบบ non-intrusive ใช้คลื่น WiFi เป็น sensing medium

## Slide 3
RF Sensing — เทคนิค IoT ขั้นสูง
3 / 15 · CS423
RF Sensing คือการใช้คลื่นวิทยุที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมเป็นเซนเซอร์ ไม่ต้องติดตั้งเซนเซอร์เพิ่ม ไม่ต้องแปะอุปกรณ์ที่ตัวคน
เปรียบเทียบ Wireless Sensing
เทคโนโลยี | อุปกรณ์ | ครอบคลุม
Bluetooth RSSI | BLE beacon | ใกล้
UWB | Anchor 3-4 ตัว | กลาง
Lidar | Lidar sensor | แคบ
WiFi CSI (เรา) ✓ | ESP32 ×2 | ทั้งห้อง
CSI Pattern แต่ละกิจกรรม
[ CSI: ยืนนิ่ง ]
[ CSI: เดิน ]
[ CSI: ล้ม ]

## Slide 4
Hardware Components
4 / 15 · CS423
อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด
รายการ | จำนวน | หน้าที่
ESP32-WROOM-32 | ×2 | MCU + WiFi CSI extraction
USB-C Cable | ×2 | จ่ายไฟ + flash firmware
Power Bank 5V/2A | ×2 | จ่ายไฟตอน deploy
Smartphone | ×1 | Hotspot + Mobile App
Laptop / Server | ×1 | รับ UDP + ML service
[ รูป ESP32 #1 ]
ESP32 #1 (active_ap)
• Dual mode AP+STA
• วัด CSI + ส่ง UDP
[ รูป ESP32 #2 ]
ESP32 #2 (active_sta)
• STA only
• ส่ง WiFi packet ให้ตัววัด
💰 ต้นทุนรวมต่อชุด ~ 600 บาท

## Slide 5
ทำไม ESP32? — Hardware Specification
5 / 15 · CS423
เปรียบเทียบกับ MCU ตัวอื่น
คุณสมบัติ | ESP32 | ESP8266 | Arduino | RPi
CSI extraction | ✅ | ❌ | ❌ | ❌
Dual-core 240MHz | ✅ | ❌ | ❌ | ✅
WiFi onboard | ✅ | ✅ | ❌ | ✅
Dual-mode AP+STA | ✅ | จำกัด | ❌ | ✅
ราคา (บาท) | 250 | 150 | 300 | 1,500
Power (mA) | 80 | 70 | 50 | 600
ESP32-WROOM-32 Specification
Chip : ESP32-D0WD-V3
CPU : Xtensa LX6 Dual-Core @ 240 MHz
Memory : 520 KB SRAM + 448 KB ROM | Flash 4 MB
WiFi : 802.11 b/g/n (2.4 GHz, 150 Mbps)
Bluetooth : v4.2 BR/EDR + BLE
GPIO : 34 ขา | Antenna: PCB onboard
Voltage : 3.3V (USB 5V → AMS1117) | Current 80-260 mA TX
▶ จุดตัดสินใจ: ESP32 เป็น MCU ตัวเดียวที่ดึง CSI ได้ในราคาเข้าถึงได้

## Slide 6
การประกอบและการเชื่อมต่อ
6 / 15 · CS423
Wiring & Network Diagram
[ Network Topology — ESP32#2 → packet → ESP32#1 → Hotspot "View" → UDP:5500 → Mac | Power Bank ↓ ESP32 ทั้ง 2 ]
ขั้นตอนการประกอบ
① เสียบ USB-C เข้า ESP32 ทั้ง 2 ตัว → จ่ายไฟ Power Bank
② Flash firmware: active_ap (ESP32 #1), active_sta (ESP32 #2)
③ ตั้ง Hotspot ชื่อ "View" บนมือถือ → ESP32 #1 auto-connect
④ เปิด server บน Laptop → รับ UDP port 5500
⑤ เริ่มทำงาน — ไม่มีสายไฟเชื่อมระหว่างอุปกรณ์
💡 จุดเด่น: Wireless ทุก layer · ติดตั้งใน 5 นาที

## Slide 7
🔴 LIVE DEMO — Hardware
7 / 15 · CS423
[ Screenshot: Terminal UDP stream + กราฟ CSI real-time ]
สิ่งที่จะสาธิต
① ESP32 boot และเชื่อม WiFi อัตโนมัติ
② UDP packet streaming 100 packet/วินาที
③ กราฟ CSI 52 subcarriers แสดง real-time
④ สัญญาณเปลี่ยนเมื่อมีการเคลื่อนไหว (ยืน → เดิน → ล้ม)
Protocol stack: WiFi 802.11n → UDP → Server (Node.js)

## Slide 8
Platform Overview
8 / 15 · CS423
End-to-End Data Flow
ESP32
→
API (Express)
→
ML Model (LSTM)
→
🤖 AI Agent
→
DB (Supabase)
→
Mobile App
→
Twilio
ฟีเจอร์หลัก
✓ Real-time event streaming (Supabase realtime subscription)
✓ 🤖 Smart Alert Agent — context-aware decision making
✓ Mobile push notification + acknowledge system
✓ Auto emergency call ผ่าน Twilio (เสียงจาก AI gen)
[ Screenshot: Mobile app 2 หน้า ]

## Slide 9
🤖 AI Agent — Smart Alert Orchestrator
9 / 15 · CS423
Flow การทำงาน
1. LSTM detect fall (97.9%)
2. 🤖 Claude Haiku วิเคราะห์ context
• เวลาปัจจุบัน
• Event history
• ผู้ดูแล / ความเร่งด่วน
3. ตัดสินใจ: โทรใคร / ข้อความเสียง / timing
4. Twilio โทรพร้อม personalized voice
ทำไมไม่ใช้ if-else?
If-else (ระบบเดิม) | AI Agent (ของเรา)
Rule ตายตัว | Context-aware
ข้อความเหมือนเดิมทุกเคส | Personalized
เพิ่ม rule = แก้โค้ด | ปรับด้วย prompt
ผลลัพธ์: ระบบยืดหยุ่น ปรับพฤติกรรมได้โดยไม่ต้อง redeploy และตอบสนองได้เหมาะกับสถานการณ์จริง

## Slide 10
Architecture Stack
10 / 15 · CS423
[ Architecture Diagram — ESP32 ×2 → Express API → FastAPI+LSTM / Claude Haiku Agent / Supabase / Twilio → React Native App ]
Layer | Technology
Device | ESP32 ×2 (ESP-IDF, dual-mode AP+STA)
Communication | WiFi 802.11n, UDP, HTTPS, REST
Backend / Cloud | Express.js, FastAPI, Render
Database | Supabase (PostgreSQL + Realtime)
Frontend | React Native + Expo
AI Agent (Runtime) | Claude Haiku — Smart Alert Orchestrator
AI Agent (Dev Tool) | Claude Code — พัฒนา codebase

## Slide 11
🔴 LIVE DEMO — Platform End-to-End
11 / 15 · CS423
[ Screenshot: Mobile app หน้า notification ]
① จำลองล้มหน้า ESP32
② UDP → API (latency < 100ms)
③ LSTM classify → fall (98% confidence)
④ 🤖 AI Agent วิเคราะห์ + ตัดสินใจ
⑤ Mobile app ขึ้น notification ทันที
⑥ ไม่กดยืนยัน 30 วิ → Twilio โทรจริง พร้อมเสียงที่ AI gen
Latency รวม end-to-end: < 1 วินาที

## Slide 12
ผลการทำงานของระบบ
12 / 15 · CS423
< 1 s
Latency
100/s
Throughput
24h
Uptime
97.9%
Accuracy
98.5%
Fall Recall
< 800ms
AI Agent Response
Dataset: 1,260 windows · เก็บจาก ESP32 จริงทั้งหมด

## Slide 13
ทำไม Hardware น้อย?
13 / 15 · CS423
RF Sensing vs Sensor Array
 | Sensor Array (ทั่วไป) | RF Sensing (เรา) ✓
จำนวนอุปกรณ์ | 5-10 ตัว | 2 ตัว
ติดตั้ง | หลายจุดในห้อง | มุมเดียว
Protocol stack | I2C/SPI → MCU → WiFi | WiFi ทุก layer
ครอบคลุม | จำกัดตามจุดที่วาง | ทั้งห้อง
Complexity | Wiring + Calibration | Network + Real-time + AI
💡 Hardware น้อย ≠ ง่าย
Complexity ย้ายไปอยู่ที่ Network Protocol Stack + AI Integration

## Slide 14
Tech Stack + Roadmap
14 / 15 · CS423
Firmware ESP-IDF + C (dual-mode AP+STA, CSI extraction)
Networking WiFi 802.11n + UDP streaming
Database Supabase (PostgreSQL + Realtime)
Frontend React Native + Expo
Telecom Twilio Voice API
AI Runtime Claude Haiku — Smart Alert Agent
AI Dev Tool Claude Code — boilerplate + debugging
ปัญหา + วิธีแก้
• UDP packet loss → sliding window + stride
• IP เปลี่ยนตอน hotspot reconnect → hardcode IP firmware
• Mobile cold-start lag → Supabase realtime subscription
• AI Agent latency → ใช้ prompt caching ลด 90%
Roadmap
🔧 BLE Provisioning — ลูกค้าตั้ง WiFi เอง
🏠 Multi-room ESP32 mesh
🎯 On-device inference บน ESP32-S3
🤖 Voice Conversation Agent
💼 Business: บริการบ้านพักคนชรา ~600฿/บ้าน

## Slide 15
ขอบคุณครับ
Questions?
[ QR GitHub Repo ]
[ QR Demo Video ]
[ ใส่ email ติดต่อทีม ]
15 / 15 · CS423